## Slide 1
D/A转换一般由电阻解码网络、模拟电子开关、基准电压、运算放大器等组成。按电阻解码网络的组成形式，将D/A转换器分成有权电阻解码网络D/A转换器、T型电阻解码网络D/A转换器、倒T型电阻解码网络D/A转换器和开关树型电阻解码网络D/A转换器等。
倒T型电阻解码网络D/A转换器只用到两种电阻，精度较高，容易集成化，在实际中使用最频繁。下面以倒T型电阻解码网络D/A转换器介绍D/A转换器的工作原理。
MCS-51单片机与DAC的接口

## Slide 2
-
+
RF
VOUT
In-1
dn-1
2R
R
2R
R
2R
R
2R
2R
In-2
I1
I0
dn-2
d1
d0
VREF
0
1
n-2
n-1
倒 T型电阻解码网络D/A转换器的基本原理

## Slide 3
取RF=R，则
VO =-
例：设倒T型电阻网络D/A转换器为8位，基准电压VREF= - 10V，令RF=R，则输入数字量为全0时，VO =0V。
当输入数字量为00000001时，VO =110/2^8≈0.039V。
当输入数字量为全1时，VO =25510/2^8=9.96V≈10V。
D/A转换器的性能指标
1) 分辨率
2) 精度
3) 线性度
4) 温度灵敏度
5) 建立时间

## Slide 4
典型的D/A转换器芯片DAC0832
1．DAC0832芯片概述
DAC0832是采用CMOS工艺制成的电流型8位T型电阻解码网络D/A转换器芯片，是DAC0830系列的一种。它的分辨率为8位，满刻度误差1LSB，线性误差0.1%，建立时间为1s，功耗20mW。其数字输入端具有双重缓冲功能，可以双缓冲、单缓冲或直通方式输入。由于DAC0832与单片机接口方便，转换控制容易，价格便宜，所以在实际工作中广泛使用。

## Slide 5
2. DAC0832的内部结构
DAC0832主要由8位输入寄存器、8位DAC寄存器、8位D/A转换器和控制逻辑电路组成，内部结构如图所示。

## Slide 6
3．DAC0832的引脚
DI0～DI7(DI0为最低位)：8位数字量输入端。
ILE：数据允许控制输入线，高电平有效。
：片选信号。
：写信号1。
：写信号线2。
：数据传送控制信号输入线，低电平有效。
RFB：片内反馈电阻引出线
Iout1：模拟电流输出线1，它是数字量输入为“1”的模拟电流输出端。
I out2：模拟电流输出线2，它是数字量输入为“0”的模拟电流输出端。
VREF：基准电压输入线。电压范围为-10V～+10V。
VCC：工作电源输入端，可接+5V～+15V电源。
AGND：模拟地。 DGND：数字地。

## Slide 7
4．DAC0832的应用
D/A转换器在实际中经常作为波形发生器使用，通过它可以产生各种各样的波形。D/A转换器产生波形的原理如下：利用D/A转换器输出模拟量与输入数字量成正比这一特点，通过程序控制CPU向D/A转换器送出随时间呈一定规律变化的数字，则D/A转换器输出端就可以输出随时间按一定规律变化的波形。

## Slide 8
正弦表：
sin[256]={0x80,0x83,0x86,0x89,0x8d,0x90,0x93,0x96,0x99,0x9c,0x9f,0xa2,0xa5,0xa8,0xab,0xae,0xb1,0xb4,0xb7,0xba,0xbc,0xbf,0xc2,0xc5,0xc7,0xca,0xcc,0xcf,0xd1,0xd4,0xd6,0xd8,0xda,0xdd,0xdf,0xe1,0xe3,0xe5,0xe7,0xe9,0xea,0xec,0xee,0xef,0xf1,0xf2,0xf4,0xf5,0xf6,0xf7,0xf8,0xf9,0xfa,0xfb,0xfc,0xfd,0xfd,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xfd,0xfd,0xfc,0xfb,0xfa,0xf9,0xf8,0xf7,0xf6,0xf5,0xf4,0xf2,0xf1,0xef,0xee,0xec,0xea,0xe9,0xe7,0xe5,0xe3,0xe1,0xde,0xdd,0xda,0xd8,0xd6,0xd4,0xd1,0xcf,0xcc,0xca,0xc7,0xc5,0xc2,0xbf,0xbc,0xba,0xb7,0xb4,0xb1,0xae,0xab,0xa8,0xa5,0xa2,0x9f,0x9c,0x99,0x96,0x93,0x90,0x8d,0x89,0x86,0x83,0x80,0x80,0x7c,0x79,0x76,0x72,0x6f,0x6c,0x69,0x66,0x63,0x60,0x5d,0x5a,0x57,0x55,0x51,0x4e,0x4c,0x48,0x45,0x43,0x40,0x3d,0x3a,0x38,0x35,0x33,0x30,0x2e,0x2b,0x29,0x27,0x25,0x22,0x20,0x1e,0x1c,0x1a,0x18,0x16,0x15,0x13,0x11,0x10,0x0e,0x0d,0x0b,0x0a,0x09,0x08,0x07,0x06,0x05,0x04,0x03,0x02,0x02,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x02,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0a,0x0b,0x0d,0x0e,0x10,0x11,0x13,0x15,0x16,0x18,0x1a,0x1c,0x1e,0x20,0x22,0x25,0x27,0x29,0x2b,0x2e,0x30,0x33,0x35,0x38,0x3a,0x3d,0x40,0x43,0x45,0x48,0x4c,0x4e,0x51,0x55,0x57,0x5a,0x5d,0x60,0x63,0x66,0x69,0x6c,0x6f,0x72,0x76,0x79,0x7c,0x80}; //正弦表