## Slide 1
MCS-51单片机与ADC的接口
1．ADC0808/0809芯片概述
ADC0808/0809是8位CMOS逐次逼近型A/D转换器，它们的主要区别是ADC0808的最小误差为1/2LSB，0809为1LSB。采用单一＋5V电源供电，工作温度范围宽。每片ADC0808有8路模拟量输入通道，带转换起停控制，输入模拟电压范围0V～+5V .
典型的A/D转换器芯片ADC0808/0809

## Slide 2
2．ADC0808/0809的内部结构
IN0
IN1
IN2
IN3
IN4
IN5
IN6
IN7
ADDA
ADDB
ADDC
ALE
通道
选择
开关
地址锁存和译码
定时和
控制
逐次逼近寄存器SAR
8位三
态锁存
缓冲器
DAC
OE
EOC
CLOCK
START
VREF+
VREF-
ADC0809
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

## Slide 3
3．ADC0808/0809的引脚
各引脚信号线的功能如下：
IN0~IN7：8路模拟量输入端。
D0~D7：8位数字量输出端。
ADDA、ADDB、ADDC：3位地址输入线，用于选择8路模拟通道中的一路.
ADDC | ADDB | ADDA | 选择通道
0 | 0 | 0 | IN0
0 | 0 | 1 | IN1
0 | 1 | 0 | IN2
0 | 1 | 1 | IN3
1 | 0 | 0 | IN4
1 | 0 | 1 | IN5
1 | 1 | 0 | IN6
1 | 1 | 1 | IN7

## Slide 4
3．ADC0808/0809的引脚
ALE：地址锁存允许信号，输入，高电平有效。
START：A/D转换启动信号，输入，高电平有效。
EOC：A/D转换结束信号，输出。
OE：数据输出允许信号，输入，高电平有效。
CLK：时钟脉冲输入端。要求时钟频率不高于640KHZ。
VREF+、VREF-：基准电压输入端。在多数情况下，VREF+接+5V，VREF-接GND。
VCC：电源，接+5V电源。
GND：地。

## Slide 5
4．ADC0808/0809的工作流程
START/ALE
地址锁存
ADDA/B/C
EOC
OE
D0~D7
启动
转换结束
读取结果
D A T A

## Slide 6
4．ADC0808/0809的工作方式
1) 延时方式：
连接时EOC悬空，启动转换后延时100s，跳过转换时间后再读入转换结果。
2) 查询方式：
EOC接单片机并口线，启动转换后，查询单片机并口线，如果变为高电平，说明转换结束，则读入转换结果。
3) 中断方式：
EOC经非门接单片机的中断请求端，将转换结束信号作为中断请求信号向单片机提出中断请求，中断后执行中断服务程序，在中断服务中读入转换结果。
根据读入转换结果的处理方法，分为三种方式。